Цветные видеокамеры День/Ночь с ИК-подсветкой

MDC-6210F-12 и MDC-6210F-24

Характеристики

| Модель | MDC-6210F-12 | MDC-6210F-24 |
| --- | --- | --- |
| Тип матрицы | 1/3” CCD Цветная |
| Кол-во пикселов | 500 Гориз. x 582 Верт. (290 000 пикселей) |
| Тип развёртки | 625 Линий 2:1 Чересстрочная |
| Частота развёртки | 15.625 КГц (Гориз.), 50 Гц (Верт.) |
| Разрешение | 420 ТВЛ по горизонтали |
| Скорость затвора | 1/50 ~ 1/100 000 сек. |
| Объектив | 3.6 мм |
| Отношение сигнал/шум | 50 дБ (AGC выкл.) |
| Синхронизация | внутренняя |
| Мин. освещённость | 0.1 Лк (Цвет) / 0 Лк (ИК-подсветка вкл.) |
| ИК-подсветка | 12 инфракрасных диода | 24 инфракрасных диода |
| Дальность ИК-подсветки | 10 м | 20 м |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
| Питание модуля | 12В±10% Постоянного тока |
| Потребление энергии | 200 мА (ИК-подсветка вкл.) | 300 мА (ИК-подсветка вкл.) |
| Рабочая температура | -10 ~ +500C |
| Рабочая влажность | 90% макс. |

В наличии на складе в Москве.

Рекомендованная розничная цена:	MDC-6210F-12 - 69$

MDC-6210F-24 - 72$

www.microdigital.ru

# Text boxes

MICRODIGITAL предлагает вашему вниманию новинки MDC-6210F-12 и MDC-6210F-24 – цветные видеокамеры День/Ночь с ИК-подсветкой.

MDC-6210F-12 и MDC-6210F-24 имеют встроенный объектив 3.6 мм, встроенные светодиоды 12 и 24 шт. соответственно. Металлический корпус имеет степень защиты IP66. Кронштейн и солнцезащитный козырек поставляются в комплекте.

От аналогичных товаров, представленных на нашем рынке, MDC-6210F-12 и MDC-6210F-24 отличаются невысокой стоимостью.

Особенности

- Встроенная ИК-подсветка

- Встроенный объектив

- Корпус металлический со степенью защиты IP66

- Солнцезащитный козырек и кронштейн в комплекте